## Slide 1
Interoperabilitet gjennom standarder
bS
Datamodell
(IFC)
bS
Prosess
(IDM)
bS
Dataordbok
(IFD)
Hvordan dele data
Hva betyr data
Hvilke data og når
Notes: buildingSMART har 3 hoved standard for de som ikke kjenner til dette.
IFC - Datamodell
IFD – Dataordbok
IDM - Prosess

## Slide 2
Interoperabilitet gjennom standarder
bS
Datamodell
(IFC)
bS
Prosess
(IDM)
bS
Dataordbok
(IFD)
Hvordan dele data
Hva betyr data
Hvilke data og når
Notes: For å oppnå interoperabilitet så må disse 3 standard jobbe sammen
Digital dataordbok implementasjon av ISO standard

## Slide 3
Notes: bSDD implementasjon av ISO 12006-3
Sist revidert i 2007. Bestemt seg at dette skal revideres nå i 2018/2019
Rammeverk for et språk uavhengig datamodell for utvikling av digital ordbok for organisering av informasjon innen bygg og anlegg.

## Slide 4
Norge startet dette i 2006
Notes: Norge har vært tidlig ute og gjennom mange år vært på utvikling, drift og tatt denne standard i bruk.

## Slide 5: Frikjøpe innhold til byggenæringens digitale dataordbok.

## Slide 6: Digitalt veikart
Notes: Et av byggestein for det felles digital plattform
Viktig med felles forståelse og kan stille krav de samme egenskaper
Et forutsetning for vi skal når vårt mål og visjon i det digitalt veikart

## Slide 7: Felles krav til egenskaper
Svingeretning
Bredde
Høyde
Materiale
Overflate
Farge
U-verdi
bSDD Global Unique ID
Generisk dør
Standard produktdatamal i bSDD
Produktdatabase iht. standard i fri konkurranse for å løse behov for vare-/informasjonseier.
Felles åpen standard format for produktdatamaler
Notes: Plattformen basert på ISO12006-3: Standard for organisering av informasjon i byggenæring
bSDD er ikke en vare databasen!
Så hva gi dette «plattformen» oss?
Det gi oss et sted og samler alle kravene i et felles terminologi plattform organisert ift felles datamal.

## Slide 8: Felles krav til egenskaper
Svingeretning
Bredde
Høyde
Materiale
Overflate
Farge
U-verdi
bSDD Global Unique ID
Generisk dør
+
Right
890 millimeter
2090 millimeter
MDF
Painted
NCS S0502
0.8 W/m2k
3vHViWoT0Hsm00051Mm008
Produktet i en produktdatabase
=
Spesifikk dør
Standard produktdatamal i bSDD
Produktdatabase iht. standard i fri konkurranse for å løse behov for vare-/informasjonseier.
Felles åpen standard format for produktdatamaler
Notes: Plattformen basert på ISO12006-3: Standard for organisering av informasjon i byggenæring
bSDD er ikke en vare databasen!
Så hva gi dette «plattformen» oss?
Det gi oss et sted og samler alle kravene i et felles terminologi plattform organisert ift felles datamal.

## Slide 9: Felles krav til egenskaper
Svingeretning
Bredde
Høyde
Materiale
Overflate
Farge
U-verdi
bSDD Global Unique ID
Generisk dør
+
Right
890 millimeter
2090 millimeter
MDF
Painted
NCS S0502
0.8 W/m2k
3vHViWoT0Hsm00051Mm008
Produktet i en produktdatabase
=
Spesifikk dør
Standard produktdatamal i bSDD
Produktdatabase iht. standard i fri konkurranse for å løse behov for vare-/informasjonseier.
Felles åpen standard format for produktdatamaler
GTIN
5700361302489
TFM: DI - Dør - innvendig
ETIM: EC000747
DI - Dør - innvendig
EC000747
Notes: Plattformen basert på ISO12006-3: Standard for organisering av informasjon i byggenæring
bSDD er ikke en vare databasen!
Så hva gi dette «plattformen» oss?
Det gi oss et sted og samler alle kravene i et felles terminologi plattform organisert ift felles datamal.

## Slide 10: Hvor oppstår krav til produktegenskaper?
ref. Espen Schulze for CEN
Notes: Første versjon inneholder harmoniserte EN standarder med dere essensielt egenskaper
Vi er ikke ferdig og trenger alle aktører i byggenæringen bidrar for etablere flere EN standarder i vårt felles mal

## Slide 11: Product Data Template(PDT)
Notes: Første versjon inneholder harmoniserte EN standarder med dere essensielt egenskaper
Vi er ikke ferdig og trenger alle aktører i byggenæringen bidrar for etablere flere EN standarder i vårt felles mal

## Slide 12: Digitalisering av verdikjeden
Planlegging
Bygging
FDV
Leverandør
Produktinformasjon
BIM
Eier
Arkitekt/ Rådgiver
Saksbehandler
Entreprenør
Forvalter
Koblet livsløps-dokumentasjon for et bygg.
Notes: Dette gi oss muligheter å stille krav og berike digitale modeller i tidligere.
Bidrar med å koble BIM og Produktinformasjon.
Bidrar med å tilgjengeliggjøre produktene blir mer synlig og søkbar i det digitale prosesser.

## Slide 13: Digitalisering av verdikjeden
Planlegging
Bygging
FDV
Leverandør
Produktinformasjon
BIM
Eier
Arkitekt/ Rådgiver
Saksbehandler
Entreprenør
Forvalter
Koblet livsløps-dokumentasjon for et bygg.
Notes: Dette gi oss muligheter å stille krav og berike digitale modeller i tidligere.
Bidrar med å koble BIM og Produktinformasjon.
Bidrar med å tilgjengeliggjøre produktene blir mer synlig og søkbar i det digitale prosesser.

## Slide 14: Digitalisering av verdikjeden
Planlegging
Bygging
FDV
Leverandør
Produktinformasjon
BIM
Eier
Arkitekt/ Rådgiver
Saksbehandler
Entreprenør
Forvalter
Koblet livsløps-dokumentasjon for et bygg.
Notes: Dette gi oss muligheter å stille krav og berike digitale modeller i tidligere.
Bidrar med å koble BIM og Produktinformasjon.
Bidrar med å tilgjengeliggjøre produktene blir mer synlig og søkbar i det digitale prosesser.

## Slide 15
Produkt Data Maler
(PDT)
Essential characteristics
Resistance to fire
Thermal transmittance
EN ISO 10077-2
Watertightness
EN 13501-2
EN 1027
EN ISO 12567-2
None-Essential characteristics
Racking resistance
EN 14608
Burglar resistance
EN 14351-1
Window
Ekspert prosess
(PPBIM)
Ref. 20171031 Espen Schulze - CENTC442WG4 PDT presentation bSI Summit London

## Slide 16
Produkt Data Maler
(PDT)
Identitet(GUID)
Essential characteristics
Resistance to fire
Thermal transmittance
EN ISO 10077-2
Watertightness
EN 13501-2
EN 1027
EN ISO 12567-2
None-Essential characteristics
Racking resistance
EN 14608
Burglar resistance
EN 14351-1
Window
Navn og definisjon
Egenskaper
Ekspert prosess
(PPBIM)
Ref. 20171031 Espen Schulze - CENTC442WG4 PDT presentation bSI Summit London

## Slide 17: Samarbeidspartner
Notes: Vi er partner og ikke konkurrenter

## Slide 18: buildingSMART forvaltningsenhet
Felleskomponent
Programvare
Sluttkunde
«API as a service»
Rådgivning
Kurs
Support
Sluttbruker løsninger basert på åpenBIM
Våre kunder
Våre kunders kunder
Forvalter av felleskomponent
«Norsk Kontekst»

## Slide 19
Eier og forvalter infrastruktur
Eier og forvalter konsepter
Eier og forvalter IFC kontekst
Eier og forvalter Norsk kontekst
Norge
Internasjonalt
For å kunne levere må buildingSMART levere sammen - Norge tar ansvar
Notes: I tillegg til Norge, så har bSN gitt beskjed til bSI at vi ønsker å bidra til forvaltning og utvikling av innhold og Plattfrom.
Vi har fått veldig mange positive tilbakemelding
Sigve reiser til Brüssel fredag og representere bSI og presentere bSDD

## Slide 20: Takk for oppmerksomheten! Chi Ho Lau chi@buildingsmart.no